## Slide 1: 月亭汽车电子入门

## Slide 3
大家好，学好汽车电子，只需要了解这三块：
1.系统开发：设计与定义产品的功能
2.硬件开发：根据产品功能，设计电路原理图，制作硬件电路板
3.软件开发：设计与编写软件代码实现产品的功能
关注我，新人视角，一起学习，共同成长，一起轻松入门汽车电子，助你早日踏入汽车电子研发岗位。
初识汽车电子开发概念：系统，硬件和软件

## Slide 4: 零基础想要轻松入门汽车电子怎么办
掌握这几点
1.心态：汽车行业知识广泛且专业性强，首先需要建立持续学习的心态，乐观积极，多了解，多关注，建立培养学习兴趣和动力。
2.嵌入式开发基础：汽车电子属于嵌入式开发，掌握嵌入式开发理论和知识是以后扎实做好汽车电子研发的基础。主要需要学习了解 单片机原理，C语言，电工电子技术基础等，学会使用示波器，万用表，烙铁等常规设备
3.汽车电子知识：了解系统，硬件，软件开发的方法与流程，了解汽车电子行业通用开发流程Aspice；掌握CAN/LIN通讯；UDS诊断协议；选择一个方向，深入系统，软件、硬件，测试、项目管理、质量等，从此成为你的专业岗位。
关注我，新人视角，一起学习，共同成长，一起轻松入门汽车电子，助你早日踏入汽车电子研发岗位。
轻松入门的秘诀：学习20%的知识，解决80%的问题
关注我，教你轻松掌握20%的入门级知识

## Slide 5: 项目基本信息
项目名称：YuetingQCDZ（汽车电子入门级开发板）
项目目标：
  基于STM32F103单片机开发嵌入式入门级开发板，供大家轻松掌握入门级嵌入式知识；
  将鉴于此开发板后期重点讲解CAN/LIN汽车电子开发入门级知识，包含CANoe使用、UDS协议、网络管理等
  汽车电子行业开发流程ASPICE
  等
项目时间：待定

## Slide 6: 配置管理
Github：管理设计文档、代码
PPT：用于分享项目状态、需求、项目计划、配置管理信息、等
AltiumDesigner：用于硬件原理图设计、Layout
CubeMX：STM32F103单片机底层配置
IAR Arm：软件编译调试
本次分享所用工具列表如下：
Github文件夹定义
10_System
20_Hardware
30_Software

## Slide 7: 项目计划
系统需求
硬件原理图
硬件Layout
打样
硬件开发
软件开发
LED
数码管 点阵屏
8月13日
8月20日
8月27日
9月10日
9月17日
9月24日
OLED
9月30日
其余模块

## Slide 8: 系统需求
系统描述
系统架构图
LED
数码管
点阵屏
OLED
MCU
STM32F103RBT6
按键
CAN
LIN
Sent
电源
USB
Flash
EEPROM
本系统是基于STM32F103单片机开发嵌入式入门级开发板，包含LED*2；数码管*4；点阵屏*1；0.96寸 OLED显示屏（4Pin-IIC通讯）；按键*4；Flash*1（W25Q128，SPI通讯）；EEPROM *1 （24C02，IIC通讯）；CAN通讯*1；LIN通讯*1 ；SENT通讯*2(收和发) ；USB串口*1；电源支持12v供电；
本系统的设计目的是为初学者、及想转行汽车电子朋友们提供嵌入式入门级知识技术支持；制作过程中，将充分考虑实际汽车电子行业的开发方法，为大家建立初步的汽车电子知识认知；后期将基于本开发板，模拟实施汽车电子项目，从系统需求、到软件设计、软件测试、系统测试，基本满足汽车电子开发流程ASPICE要求，进行入门级示范与分享；并基于该开发板，将分享CAN/LIN汽车电子入门知识，包含UDS诊断，及CANoe等设备的使用分享；

## Slide 9: 系统需求
点灯教程
需求号 | 需求描述 | 
00010 | 本系统支持点灯（LED）教程 | 
00011 | 点灯教程：上电后，LED灯组顺序亮灯，亮灯时间1s后自动灭掉，同时亮起下一个LED灯 | 
00012 | 本系统一共2个LED灯 | 
00020 | 本系统支持按键教程 | 
00021 | 本系统一共5个按键，上、下、左、右、确认按键 | 
00022 | 左右按键时，可以切换两个LED左右亮灭，如：LED1亮，LED2灭时，当按左键后，LED1灭，LED2灭，再次按左键后LED1灭，LED2亮，以此循环； 如LED1亮，LED2灭时，当按右键后，LED1灭，LED2亮，再次按右键后LED1灭，LED2灭，以此循环； | 
00030 | 本系统需要提供数码管教程 | 

## Slide 10: 系统需求
按键教程
需求号 | 需求描述 | 
00020 | 本系统支持按键教程 | 
00021 | 本系统一共5个按键，上、下、左、右、确认按键 | 
00022 | 左右按键时，可以切换两个LED左右亮灭，如：LED1亮，LED2灭时，当按左键后，LED1灭，LED2灭，再次按左键后LED1灭，LED2亮，以此循环； 如LED1亮，LED2灭时，当按右键后，LED1灭，LED2亮，再次按右键后LED1灭，LED2灭，以此循环； | 

## Slide 11: 系统需求
数码管教程
需求号 | 需求描述 | 
00030 | 本系统需要提供数码管教程 | 
00031 | 数码管教程： | 

## Slide 12
LED
数码管
点阵屏
OLED
MCU
STM32F103RBT6
按键
CAN
LIN
Sent
电源
USB
Flash
EEPROM
大家好，后期将以新人视角，全程直播制作开发板，将免费赠送开发资料，欢迎关注！！！！
当前状态：一无所有
第一步：排项目计划
第二步：定义配置管理，安装工具
第三步：定义系统需求，写功能（概述图如左图所示，还未完全定义）
第四步：设计原理图，Layout，样件打样
第五步：编写软件教程（全部免费赠送）
    ------教大家如何轻松入门C语言设计
以上过程尽量按照汽车电子行业开发方法及思路进行（主要用于初级入门嵌入式概念）；后期将会专门制作车规级芯片开发板，供大家更加专业的学习汽车电子知识